## Slide 1
BÁO CÁO
XÂY DỰNG CÁC HỆ THỐNG NHÚNG
ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH
  IOT
  NHÓM 10
Danh sách thành viên : Đào Văn Vinh
Đỗ Quang Anh
  Hoàng Văn Thành
  Giảng viên hướng dẫn : Lã Quang Trung

## Slide 2
TỔNG QUAN
01
02
03
04
05
Nghiên cứu xây dựng đề tài
Giới thiệu linh kiện ,thiết bị sử dụng
Sơ đồ chức năng, nguyên lý hoạt động
Mô phỏng, minh họa dự án
Kết luận, đề xuất, hướng phát triển
06
Demo bằng proteruss

## Slide 3
  Smart Home
1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHÚNG
Hệ thống nhúng (IoT) là hệ thống điện tử chuyên dụng, được thiết kế để thực hiện các chức năng xác định thông qua sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm điều khiển. Các hệ thống này sử dụng nhiều giao thức truyền thông có dây và không dây như UART, SPI, I2C, Wi-Fi, Bluetooth, Http,MQTT,,,… nhằm phục vụ cho việc trao đổi dữ liệu và kết nối mạng.
Hệ thống nhúng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như thiết bị gia dụng, tự động hóa công nghiệp và các hệ thống điều khiển thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả và tính tiện nghi trong đời sống hiện đại

## Slide 4
  Smart Home
1.2 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học – công nghệ, nhu cầu tự động hóa và điều khiển thiết bị được ứng dụng rộng rãi. Người dùng mong muốn có thể điều khiển các thiết bị điện một cách thuận tiện, linh hoạt và nâng cao mức độ tự động hóa, an toàn, tiện nghi và khả năng quản lý, giám sát các thiết bị trong đời sống hiện đại.
Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “Xây dựng hệ thống Smart Home ” với các vi mạch cơ bản Ardunio ,Esp2 và tích hợp cảm biến PIR, RFID,DHT11,SMS và điều khiển Bluetooth +Wifi+ Voice” được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình nhà thông minh cơ bản, cho phép nhận diện người dùng mở cửa tự động , hiển thị LCD ghi log, trạng thái vào ra lên vào CSDL (ggsheet), phát hiện sự hiện diện - cảnh báo và điều khiển thiết bị trong nhà thông qua kết nối không dây....

## Slide 5
2. GIỚI THIỆU LINH KIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG

## Slide 6
1
2
2.1 ARDUNIO ( VI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM )
Chức năng:
Arduino là bộ xử lý trung tâm của hệ thống Smart Home, thực hiện thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý lệnh điều khiển và điều khiển các thiết bị chấp hành.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
  Điện áp hoạt động: 5V
  Điện áp cấp nguồn: 7–12V
  Tần số xung nhịp: 16 MHz
  Số chân Digital I/O: 14 chân
  Số chân Analog Input: 6 chân
  Giao tiếp hỗ trợ: UART, I2C, SPI
3
Nguyên lý hoạt động:
Arduino nhận tín hiệu đầu vào từ cảm biến PIR, module RFID, Bluetooth và ESP32. Dựa trên chương trình được lập trình, Arduino xử lý dữ liệu và xuất tín hiệu điều khiển tới servo motor, LED, loa cảnh báo và màn hình LCD.

## Slide 7
1
2
3
2.1 MOUDEL ESPE2 ( KẾT NỐI WIFI + BLUETOOHTH )
Chức năng:
Mở rộng khả năng kết nối WiFi + Bluetooth cho Ardunio
Thông số kỹ thuật cơ bản:
  Điện áp hoạt động: 3.3V
  WiFi: 802.11 b/g/n
  Bluetooth: BLE + Classic
  Giao tiếp: UART
Nguyên lý hoạt động:
ESP32 giao tiếp với Arduino qua UART, đảm nhận kết nối mạng và gửi/nhận dữ liệu điều khiển từ Internet.

## Slide 8
1
2
3
2.1 MÀN HÌNH LCD 16* 2
Chức năng:
Hiển thị tên nhóm / thành viên , cũng như trạng thái , dữ liệu của hệ thống
Thông số kỹ thuật cơ bản:
  Điện áp: 5V
  Giao tiếp: I2C
  Địa chỉ phổ biến: 0x27 hoặc 0x3F
  Tỷ lệ 16 * 2
Nguyên lý hoạt động:
LCD hoạt động bằng cách nhận lệnh (command) và dữ liệu (data) từ vi điều khiển.Ardunio

## Slide 9
1
2
3
2.1 CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR
Chức năng:
  Cảm biến PIR phát hiện chuyển động bằng cách nhận diện sự thay đổi bức xạ hồng ngoại của các vật thể có thân nhiệt (người, động vật) khi chúng di chuyển trong tầm quét
Thông số kỹ thuật cơ bản:
  Điện áp hoạt động: 5V
  Phạm vi phát hiện: 3 – 7 m
  Góc phát hiện: ~120°
  Ngõ ra: Digital (HIGH/LOW)
Nguyên lý hoạt động:
Khi có sự thay đổi bức xạ hồng ngoại do chuyển động của cơ thể người, PIR xuất tín hiệu mức HIGH về Arduino để kích hoạt cảnh báo.

## Slide 10
1
2
3
2.1 MOUDEL NHẬN THẺ TỪ RFID( RC522)
Chức năng:
  Module RFID phát sóng vô tuyến để nhận diện thẻ RFID và đọc mã định danh (UID) khi thẻ nằm trong vùng đọc. Dữ liệu UID được truyền về vi điều khiển như Arduino thông qua các giao thức SPI, I2C hoặc UART mà không cần tiếp xúc.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
  Điện áp hoạt động: 3.3V
  Tần số: 13.56 MHz
  Giao tiếp: SPI
  Khoảng cách đọc: 2 – 5 cm
Nguyên lý hoạt động:
Module đọc mã ID từ thẻ RFID và gửi dữ liệu về Arduino để so sánh với danh sách thẻ hợp lệ.

## Slide 11
1
2
3
2.1 ĐỘNG CƠ SERVOR SG90
Chức năng:
Xoay cánh servor → Đóng/mở cửa.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
  Điện áp hoạt động: 4.8 – 6V
  Góc quay: 0 – 180°
  Điều khiển bằng tín hiệu PWM
Nguyên lý hoạt động:
Nhận tín hiệu điều khiển của Ardunio để → motor quay → xoay cánh servor

## Slide 12
1
2
3
2.1 Cảm biến ánh sáng LM393
Chức năng:
Phát hiện cường độ ánh sáng môi trường
Xác định trạng thái sáng / tối
Ứng dụng: đèn tự động, nhà thông minh, Arduino – IoT
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Điện áp hoạt động: 3.3 – 5V Dòng tiêu thụ: ~20 mA IC so sánh: LM393
Cảm biến: Quang trở (LDR)
Ngõ ra:
  AO: Analog
  DO: Digital (HIGH/LOW)
Có biến trở chỉnh ngưỡng
Nguyên lý hoạt động:
Ánh sáng mạnh → điện trở LDR giảm
Ánh sáng yếu → điện trở LDR tăng
LM393 so sánh tín hiệu → xuất ra AO / DO

## Slide 13
1
2
3
2.1 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11
Chức năng:
Đo nhiệt độ môi trường.
Đo độ ẩm không khí
Thông số kỹ thuật cơ bản:
  Điện áp hoạt động: 3V – 5V
  Dòng tiêu thụ <2.5 mA
  Nhiệt độ đo 0 – 50 độ C
  Độ ẩm 20 -90 % RH
  Sai số 5%
  Chu kỳ đo >= 1s
Nguyên lý hoạt động:
Nhận tín hiệu điều khiển của Ardunio để → motor quay → xoay cánh servor

## Slide 14
1
2
3
2.1 ĐỘNG CƠ DC 5V
Chức năng:
Tạo chuyển động cơ học → Xoay motor → Minh họa quạt quay
Thông số kỹ thuật cơ bản:
  Điện áp hoạt động: 3 → 5V DC
  Dòng điện hoạt động: 200 – 500 mA (tùy tải)
  Loại động cơ: DC Motor
  Tốc độ quay: phụ thuộc điện áp cấp và tải cơ học
Nguyên lý hoạt động:
Động cơ DC hoạt động dựa trên nguyên lý biến đổi điện năng thành cơ năng. Khi cấp điện áp 5V vào hai đầu động cơ, rotor quay tạo ra chuyển động.

## Slide 15
1
2
3
2.1 BUTTON ( NÚT NHẤN )
Chức năng:
Được sử dụng để điều khiển thủ công các chức năng trong hệ thống:
  Bật/tắt thiết bị
  Mở/đóng cửa
  Chuyển đổi chế độ hoạt động
Thông số kỹ thuật cơ bản:
  Điện áp hoạt động: 5V
  Loại: Nút nhấn thường mở (NO)
Nguyên lý hoạt động:
Khi nhấn nút, trạng thái chân Digital của Arduino thay đổi từ LOW sang HIGH (hoặc ngược lại). Arduino đọc tín hiệu này để thực hiện các lệnh điều khiển tương ứng. Trong chương trình có sử dụng kỹ thuật chống dội phím (debounce) để đảm bảo độ ổn định.

## Slide 16
1
2
3
2.1 BUZZER ( LOA CHIP)
Chức năng:
Buzzer dùng để phát tín hiệu âm thanh cảnh báo khi:
  Phát hiện chuyển động từ cảm biến PIR
  Thẻ RFID không hợp lệ
  Hệ thống chuyển sang chế độ cảnh báo
Thông số kỹ thuật cơ bản:
  Điện áp hoạt động: 3 – 5V
  Loại: Buzzer chủ động (Active Buzzer)
Nguyên lý hoạt động:
Arduino xuất tín hiệu điều khiển tới Buzzer để phát âm thanh. Có thể phát âm liên tục hoặc theo nhịp tùy thuộc vào chương trình điều khiển.

## Slide 17
1
2
3
2.1 BUZZER ( LOA CHIP)
Chức năng:
Hiển thị trạng thái hoạt động và cảnh báo:
  Trạng thái bật/tắt thiết bị
  Trạng thái cửa (mở/đóng)
  Trạng thái cảnh báo an ninh
Thông số kỹ thuật cơ bản:
  Điện áp hoạt động: 2 – 3V
  Dòng điện: ~20mA
Nguyên lý hoạt động:
Arduino điều khiển LED thông qua các chân Digital. Khi Arduino xuất mức HIGH, LED sáng; khi xuất mức LOW, LED tắt.

## Slide 18
1
2
3
2.1 DÂY TESTBOARD
Chức năng:
  Dây testboard (dây jumper) dùng để kết nối tạm thời các linh kiện điện tử với nhau hoặc với vi điều khiển trên breadboard/testboard mà không cần hàn.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
  Loại đầu nối: Đực–đực, đực–cái, cái–cái
  Chiều dài phổ biến: 10–30 cm
  Lõi dẫn: Đồng
  Điện áp làm việc: Thường ≤ 300V
  Dòng điện tối đa: Khoảng 1A
Nguyên lý hoạt động:
Dây testboard dẫn tín hiệu và nguồn điện giữa các điểm kết nối trên breadboard hoặc module, đảm bảo mạch hoạt động đúng theo sơ đồ thiết kế.

## Slide 19
3. SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

## Slide 20
3.1 SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

## Slide 21
3.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
3.2.1 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔNG QUÁT
Hệ thống Smart Home hoạt động theo nguyên lý cơ bản
thu thập – xử lý – điều khiển – phản hồi, cụ thể:
a) Phát hiện sự kiện
  Cảm biến PIR liên tục quét và phát hiện chuyển động.
  Module RFID quét và đọc mã thẻ từ khi người dùng đưa thẻ vào.
  DHT11 + SMS dựa vào thay đổi điện môi -> điện dung
  Button cho phép người dùng điều khiển thủ công hoặc chuyển đổi chế độ hoạt động.

## Slide 22
3.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
3.2.1 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔNG QUÁT
b)Xử lý dữ liệu
  Arduino nhận tín hiệu từ PIR, RFID, DHT11, SMS và Button
  Thực hiện so sánh, xác thực và xử lý logic theo chương trình đã nạp.
  Nhận lệnh điều khiển từ ESP32 (qua Bluetooth/WiFi).

## Slide 23
3.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
3.2.1 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔNG QUÁT
c). Điều khiển thiết bị
  Motor 5V được bật/tắt để mô phỏng quạt hoặc cơ cấu quay.
  Servo motor điều khiển đóng/mở cửa.
  LED hiển thị trạng thái hoạt động.
  Buzzer phát tín hiệu âm thanh khi có cảnh báo.
  LCD hiển thị thông tin, chế độ và trạng thái hệ thống.

## Slide 24
3.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
3.2.1 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔNG QUÁT
d )Truyền thông và giám sát từ xa
  ESP32 gửi dữ liệu trạng thái lên Web/App.
  Người dùng có thể điều khiển thiết bị và nhận cảnh báo từ xa thông qua WiFi hoặc Bluetooth.

## Slide 25
3.2.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO TỪNG TÌNH HUỐNG
  PIR
  Price $430
- Tình huống 1: Phát hiện chuyển động (PIR)
  PIR quét liên tục môi trường.
  Khi phát hiện chuyển động → gửi tín hiệu HIGH về Arduino.
  Arduino kiểm tra trạng thái hệ thống:
  Nếu chế độ cảnh báo ON:
- Buzzer kêu
- LED cảnh báo sáng
- Gửi cảnh báo qua ESP32
  Nếu cảnh báo OFF → bỏ qua.

## Slide 26
3.2.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO TỪNG TÌNH HUỐNG
  Moduel quét thẻ RFID
  Servor
- Tình huống 2: Quét thẻ RFID
  RFID đọc mã ID từ thẻ.
  Arduino so sánh với danh sách thẻ hợp lệ.
  Nếu hợp lệ:
Servo mở cửa
LED sáng 1 lần + buzzer kêu 1 lần
Hiển thị thông báo trên LCD
  Nếu không hợp lệ:
Buzzer cảnh báo
LED nhấp nháy
Gửi cảnh báo lên Web/App.

## Slide 27
3.2.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO TỪNG TÌNH HUỐNG
  Button
  Servor
- Tình huống 3: Điều khiển bằng Button
1. Người dùng nhấn Button.
2. Arduino nhận tín hiệu LOW.
3. Chuyển trạng thái:
+ Bật/tắt thiết bị
+ Chuyển chế độ hoạt động
4. Cập nhật LED và LCD.

## Slide 28
- Tình huống 4: Điều khiển từ xa qua ESp32
  Web/App gửi lệnh qua WiFi/Bluetooth.
  ESP32 nhận lệnh và gửi về Arduino (UART).
  Arduino xử lý và:
    Bật/tắt Motor (quạt) – Led ( bóng đèn)
    Mở/đóng Servo ( từ xa )
    Cập nhật trạng thái
  ESP32 gửi dữ liệu phản hồi lại Web/App.
3.2.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO TỪNG TÌNH HUỐNG
  Button
  Servor

## Slide 29
  Smart Home
DEMO
SMART HOME
PROTERUS + ARDUNIO

## Slide 30
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
TỔNG QUAN MÔ PHỎNG

## Slide 31
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
MÔ PHỎNG PIR TẮT

## Slide 32
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
MÔ PHỎNG PIR BẬT ( KHÔNG CÓ CHUYỂN ĐỘNG )

## Slide 33
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
MÔ PHỎNG PIR BẬT ( CÓ CHUYỂN ĐỘNG - > ĐÈN SÁNG )

## Slide 34
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
LED TẮT THỦ CÔNG

## Slide 35
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
LED BẬT THỦ CÔNG

## Slide 36
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
LED BẬT BẰNG BLUETOOH

## Slide 37
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
LED TẮT BẰNG BLUETOOH

## Slide 38
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
MÔ PHỎNG SERVOR ( CHẾ ĐỘ VÀO + THẺ HỢP LỆ )

## Slide 39
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
MÔ PHỎNG SERVOR ( CHẾ ĐỘ VÀO + THẺ KHÔNG HỢP LỆ )

## Slide 40
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
MÔ PHỎNG SERVOR ( CHẾ ĐỘ RA + THẺ HỢP LỆ )

## Slide 41
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CÓ TRONG DANH SÁCH

## Slide 42
4. MINH HỌA VÀ MÔ PHỎNG
DANH SÁCH HỌ TÊN SINH VIÊN VÀ
TRẠNG THÁI RA VÀO CŨNG NHƯ NGÀY GIỜ. ---->>>

## Slide 43
5. Demo sản phẩm thực tế
SmartHome – Thành Vinh Quang
Các tính năng đạt được
Quét thẻ từ -> nhận diện tính đúng sai -> đóng mở cửa -> có người/không có người -> đóng / không đóng sau 5s -> đẩy trạng thái vào ra , time ,ngày, giờ,tên người có thẻ đó lên ggsheet
Bật tắt các thiết bị bằng bluetooh + nút bấm và tự động bật tắt theo mức độ của cảm biến
VD : Nhiệt độ > 25 tự bật điều hoà / quạt , nếu sáng / tối -> tắt / bật đèn
Cảnh báo nếu nhận diện chuyển động và báo có trộm qua loa ,đèn và gửi cảnh báo lên app telegram
Hiển thị thông tin nhóm và các trạng thái bật tắt lên màn hình LCD 16*2

## Slide 44
  Smart Home
TỔNG KẾT
KẾT LUẬN
ĐỀ XUẤT
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  Nhóm đã xây dựng thành công mô hình Smart Home dựa trên Arduino/ESP32, tích hợp PIR, RFID, Button DHT11 , LM393, Servo, LED, Buzzer và điều khiển qua Bluetooth/WiFi. Hệ thống đáp ứng các chức năng cơ bản như phát hiện chuyển động, kiểm soát ra vào và điều khiển thiết bị thủ công và tự động. Kết quả đạt được có tính ứng dụng và là nền tảng để phát triển các hệ thống Smart Home – IoT nâng cao trong tương lai.
Mặc dù hệ thống đã đạt được các mục tiêu cơ bản, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế:
  Giao diện điều khiển Web/App còn đơn giản
  Mức độ bảo mật còn ở mức cơ bản
Do đó, nhóm đề xuất một số cải tiến như:
  Tối ưu chương trình để giảm độ trễ khi xử lý nhiều tác vụ đồng thời
  Nâng cao giao diện người dùng, giúp việc giám sát và điều khiển trở nên trực quan hơn
  Bổ sung các cơ chế bảo mật trong giao tiếp không dây giữa ESP32 và hệ thống điều khiển
  Mở rộng IoT:
  Kết nối hệ thống với nền tảng IoT (Firebase, MQTT, Web Server) để giám sát và điều khiển từ xa thông qua Internet.
  Bổ sung cảm biến:
  Thêm các cảm biến như, khí gas, khói để nâng cao khả năng giám sát môi trường.
  Tự động hóa thông minh:
  Ứng dụng thực tế:
  Áp dụng hệ thống cho nhà ở, phòng trọ, văn phòng nhỏ hoặc mô hình học tập trong lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT.

## Slide 45
THANK YOU !
  “ Thành Vinh Quang “
  Smart Home
  IOT
  Xây dung hệ thống nhúng